網路時代之企業網路佈線須知

使用乙太網路(Ethernet)，連接至交換器、或是桌上型電腦時，在伺服器主機(server)及主幹線(backbone)，已經面臨了瓶頸，Gigabit Ethernet有可能提供解套方法。

許多網路管理者都會同意，頻寬 (bandwidth)的大小，已經變成他們每天所要面對，最重要的問題。只不過幾年前，大多數的使用者，對於能夠使用10Mbps的乙太網路 (Ethernet)中的一小部份頻寬，已經相當滿意了。不論如何，當你的工作，只是傳送微軟的Word文字檔、或者是使用電子郵件 (E-mail)的話，這樣的頻寬，對使用者來說，也是綽綽有餘的。

但是現在，許多先進的軟體，提供使用者傳送文件，甚至於影像會議的功能，使用者更經常透過Internet及Intranet的圖像，密集傳送大量的資料、聲音、甚至於影像檔。結果便使得資料網路交換器、及其它設備，承受極大的壓力，網路管理者，只好絞盡腦汁，大傷腦筋了。

尤其在過去的幾年間，由於許多公司，開始充分利用，100 Mbps交換器，使得頻寬的問題，變得更加的嚴重；同時技術層次較高的使用者，對於取得較大的頻寬，或是使用高速乙太網路區段(Fast Ethernet segment)，有著更顯著的需求。

當桌上型電腦、及工作群組集線器(hub)的執行速度，都已經增加十倍時，使用者的主機及主幹線(backbone)，卻因為頻寬的問題，而成為擁塞的瓶頸。

當1993年十一月，IEEE宣佈成立802.3u的特別小組時，經營乙太網路的公司，紛紛表示歡迎。成立此一小組的意義，在於將當時乙太網路的頻寬，由10 Mbps擴展到100Mbps。接著在1995年的6月，IEEE也正式宣佈，100 BaseT的使用標準。

大部份的100 BaseT高速乙太網路 (其中包括100 BaseTX、100 BaseFX、100 BaseT4)，跟10 BaseT的乙太網路相當的類似。在高速乙太網路的規格宣佈後的短短五個月後，IEEE協會的高速研究小組(High Speed Study Group)，已經著手研究下一階段的計畫。IEEE建議將Gigabit Ethernet，成為高速網路家族的一份子。但是不同於以100 Mbps傳送資料封包(Packets)，Gigabit Ethernet將以最高1Gbps的速度，在網路上傳輸。

對於受到大家都熟悉及喜愛，超過十年的10Mbps乙太網路來說，Fast Ethernet及Gigabit Ethernet，被定位成一個相當符合邏輯的延伸。兩者也都是，根據傳統的乙太網路拓樸(topology)所發展出來的。同樣地，Gigabit Ethernet 也會從光纖匯流觀念(Fiber Channel)，模仿實體層的作法。

光纖匯流提供大約800 Mpbs的輸出，但是經由加強信號速率，至1.25 Gbps，Gigabit Ethernet 的傳送數率，將有可能達到1,000 Mbps (1Gbps)。對於Gigabit Ethernet 的初期定義，將會是單模光纖(single-mode Fiber)、或者是使用光纖匯流科技，來處理實體層的多模光纖(multi-mode fiber)。光纖對於長久以來，已經習慣於使用多種不同銅線的乙太網路使用者來說，可能有些意外。

但是不要忘記了，當初訂定100 Base-T規格時，不但提供了以銅線做媒介(100Base-TX)，同時也定義以100 Mbps讓光纖使用100 BaseFX的方法。 Gigabit Ethernet 的最終規格，也會提供以光纖及銅線，做為媒介的標準。而使用哪種媒介，則要視企業要在什麼樣的場所來佈線而定。

Gigabit Ethernet 大部份其它的功能，將會由現有的802.3乙太網路標準移植過來。包括使用半雙工(half duplex)，在現有乙太網路上的載波感應多重存取/碰撞偵測(carrier sense multiple access with collision detection; CSMA/CD)。

CSMA/CD ，定義了乙太網路資料流通的封包(Packet)。如果有兩台或兩台以上的工作站，同時要將Packet傳送出去，則Packet相互碰撞，會將兩者的傳送延遲。

CSMA/CD 的困擾是：當網路的速度加快的同時，也把網路的直徑縮減。這個現象，對於以十億位元單位的速度，傳送資料時，產生一個嚴重的問題。一個解決此問題的方法便是，使用一種會使網路容量加大的全雙工的 CSMA/CD 信號加強器(repeater)。這種全雙工的信號加強器，結合了 CSMA/CD 信號加強器的一些功能、及乙太網路交換器所組成。

當在Gigabit Ethernet上使用的時候，此種全雙工(full-duplex)的信號加強器，可以將Packet，從一個埠 (port)傳送到其它所有的埠。如傳統的 CSMA/CD 信號加強器一般，如此一來，便可以將1,000 Mbps的頻寬，分配給所有連接設備。

一個全雙工的信號加強器，必須能夠讓每個連接上的工作站，同時進行傳送及接收資料的工作；而且連接到的乙太網路 CSMA/CD的部份，會被終止。而一個全雙工的信號加強器，則是使用802.3x架構的流程控制 (flow control)，以便讓各個分享的頻寬，提供資料，進入及控制擁塞情況。

一個 CSMA/CD 的信號加強器，可以在全雙工或者是半雙工連接使用。雖然它都是以半雙工的方式來處理的。全雙工及 CSMA/CD 信號加強器，在價格及效率，會有不同的區分。全雙工的信號加強器，可以提供較好的功能；而 CSMA/CD 的信號加強器，則有價格較低的優點。GEA期望兩種架構，都會包含在最終的IEEE標準內。

雖然100 Mbps的乙太網路，已經存在有很多年了，Gigabit Ethernet 提供一些目前、或是在最近的將來，需要高速傳輸速度的公司另一項選擇。雖然ATM可以達到155Mbps、甚至於622Mbps，但是對於那些，希望繼續以乙太網路當解決方案，而不願意花時間在其它新科技上的客戶來說，Gigabit Ethernet 應該可以相當成功。

乙太網路能在眾多的拓樸之中，維持其受歡迎而歷久不衰的原因有好幾個：包括網路的穩定性、成本低、市面上許多管理和維修的工具軟體，以及在高速乙太網路上，證明過的等級 (scalability)功能等等。

但是在過去的幾年間，區域網路(LAN)的架設環境，有相當大的改變。許多公司需要更好的功能，以便使他們更容易追蹤管理網路。一直到現在，網路跟區域網路，共同使用集線器(hub)，這些區域網路，都連接到橋接器(bridge)，然後到多重協定的路由器(multi-protocol router)。

當1990年中期，頻寬的需求增加的時候，人們開始增加路由器(router)的埠數(port)，使得不但費用增加，同時也帶動了乙太網路交換器(Ethernet switch)的市場。

就像其它許多科技一樣，移轉到Gigabit Ethernet ，需要一步一步來進行。Gigabit Ethernet 可以支援全雙工 (full duplex)的特性，使得它成為理想的主幹線(backbone)准候選人。由於10/100 BaseT交換器之間，高速的連接變的更吃緊，藉由增加模組到10/100邊緣的交換器，網路管理者，可以支援更多的分享者，或是切換乙太網路區段 (Ethernet segment)。

再者，網路也可以在每一區段，支援更多的頻寬，以及更多點(node)。事實上，大部份的業界內部人士，相當希望第一次推出的產品，便有如此的層次。

一旦主幹線，轉換成以十億位元(gigabit)傳輸的速度，其它的一些網路設備，也為順理成章的，成為下一個升級的對象。另一部轉換到Gigabit Ethernet的方式，是升級現有的高速網路交換器之間的連結(switch - to - switch links)。將網路交換器之間，連結至十億位元傳輸，可使得10/100交換器，傳送到更快速的管線，以便支援及分享，更多的乙太網路區段。

雖然Gigabit 連接器、及Gigabit 交換器，將會是業者利用此一科技首先推出的產品。再接下來我們可以期待的是，Gigabit 網路卡( Gigabit adapter card)。這些卡將會被裝於，高速的超級伺服器主機之中，這些超級伺服器，可以接到已經裝有Gigabit 交換器的網路(switch - to - server links)，以提供1000 Mbps的資料傳輸速率。

新設備的轉換，對於網路管理者來說，似乎是一件頭痛的事情。但是對於網路架構的提昇，升級到Gigabit Ethernet，應該是毫無困難的。好消息是，升級到Gigabit Ethernet，幾乎不需要任何前置的計畫。只要是人們有需要，提昇他們區域網路的頻寬，便可以很輕鬆的完成。

基本上，不需要中斷目前的工作，甚至於不需要拆開集線器和路由器的連接。只要將交換器插入便可上線。這對於乙太網路交換器的市場而言，是一大幫助。這樣的簡易轉變方法，將會移植到Gigabit Ethernet上面。

另一個應該會令人注意的是：Gigabit Ethernet將會打破由10 BaseT及100 BaseT，所建立起來的價格模式。這兩者，在過去的幾年間，價格都已經下跌，雖然Gigabit Ethernet的產品，還相當遙遠，IEEE估計，Gigabit Ethernet的連接費用，將會是100 BaseFX的二至三倍；大約等於拿100 BaseT與光纖線材做比較。

Gigabit Ethernet，並沒有在網路上傳送影像所需的服務，但是對於傳輸不需要這樣服務的伺服器主機，Gigabit Ethernet將會是很棒的！由於ATM在主幹線及WAN層次的成功，大家都期望Gigabit Ethernet，可以提供包括連接高速伺服器主機，到乙太網路群組的先進交換功能。

因為Gigabit Ethernet，只是乙太網路的延伸，它對於資料傳送是最理想的。乙太網路及其衍生出較高速的Gigabit Ethernet，已經可以很輕易的傳送影像資料。Gigabit Ethernet也許是，集合數個聲音頻道、或是提供單一整合在同一管線上，傳送聲音、影像、資料及其它網路多重服務的主幹線的最好選擇。

因為部分是市場需求的原因，區域網廠家也都正在積極的開發高速(Gigabit Ethernet)應用系統、電纜、硬體及標準，以滿足市場的需求。然而，基於在同一時期內，開發這一類產品，因此，硬體的開發，也缺乏一個確定的標準，作為其設計的方針。

在缺乏確實的規範情況下，產生一大堆不實廣告，使得佈線系統的設計者、安裝商、用戶，現在無法決定，什麼時候安裝Category 5、Category 5 enhanced、或Category 6佈線產品，可以應用在當前、或將來的網路項目。為此，NEX1公司，提供幾個因素，讓您思考高速(Gigabit Ethernet)、或更高速網路系統，所需要的佈線系統的選擇。

為了支持將來運行(Gigabit Ethernet)等高速網路，NEX1公司建議，採用超五類產品。如NEX1公司系列的資訊插座、跳線架、110跳線架及跳線。這種產品，有極佳的累加功率(power sum)系統性能而，且價格不高。比一般Category 5產品，有更多的性能富裕度。而這多餘的富裕度，就是保証能在一般的Category 5電纜上可以正常運行(Gigabit Ethernet)。

與未來標準/應用的比較表

| 100MHz的通道性能 | Cat. 5 | Cat. 5E | PCS | Cat. 6 | 1,000 BASE-T |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT | -27.1 | -30.1 | -33.6 | -39.9 | -27.1 |
| 衰減 | -24.1 | -24.0 | -20.2 | -21.7 | -24.0 |
| ACR | 3.1 | 6.1 | 13.4 | 18.2 | 3.1 |

由於近來，各電纜及接插件廠家，都在大腳步開發，Category 6產品。但Category 6，除了有較大的頻寬，而且還有一些五類產品所沒有的性能參數，如：回流損耗(return loss)、遠端串擾(FEXT)等。

因此，建議現在您要購買Category 6 產品時，就必須購買同一個廠家的產品。等標準制定下來了，才能保証各廠家產品，能互相工作順暢。另外，由於規格還會不斷的修改，如您要比較安心的使用六類產品，那就只能等，標準確定下來了再採購。

可是，並不是每個用戶，都能在哪裡等著。因此，為了今年需要六類產品的用戶，NEX1已決定在2000年第四季，將已在開發中的六類產品，推向市場"。

這些六類產品性能，都遠超過目前草擬的標準。故能使用在(Gigabit Ethernet)及在(Gigabit Ethernet)後的高速網路。

Category 5e vs. Category 6

1995年10月，美國Telecommunications industry Associations(TIA)協會工作小組，為針對第五類線(category 5)的佈線系統，出版了Telecommunication systems bulleting，其標題為Transmission Performance Specification for Field testing of Unshielded Twisted-Pair cabling systems(TSB-67)。

如今，這個協會正在發展一種增強的第五類線(Enhanced Cat.5)標準，即我們俗稱之超五類線(Cat.5e)。而Cat.5e標準的制定，則是希望定義出，能夠支援Gigabit Ethernet (1000BASE-T)的雙絞線佈線系統

使線材能支援Gigabit Ethernet的測試參數
除了超五類線標準的制定之外，為使Cat-5支援l000BASE-T，標準委員曾將在TSB-67之外，加入ELFEXT、delay skew、及return Loss等測試參數。委員會出版了針對Cat-5測試參數之建議書(Addendum 5 to TIA-568A)，而並沒有產生另一個新的Cat-5標準。

l000BASE-T，是使用四對平行絞線來傳送資料，以達成Gigabit的速度。在l000BASE-T當中，每一個資料訊號(message)，被分成四道資料流(bit stream)，每一道資料流，則分別同時在不同對之絞線上傳輸，並且在資料的接收端重新組合。

這種利用四對平行絞線傳輸的技術，改變了傳統的串音，在每對絞線之間的干擾。這種新的串音的影響，將由新的參數ELFEXT，來測量。

除了同時在四對平行絞線，傳送資料之外，1000BASE-T亦支援每對線之全雙向傳輸，因為信號同時在兩個方向傳輸，而產生了另一種干擾來源。這種干擾，須能被特性化及測量，以確保這種連接，能適用於1000BASE-T的傳輸。

而此種品質效能，被制定成「return loss」的測量，將在兩個方向，都須測return Loss。

另一極重要的測試，則足delay skew。Delay skew，是信號在每對線上傳輸時間的相差值。這種測量，是要能確保，每對線上傳送的資料，能夠幾乎同時到達。

計劃醞釀中之Cat-5建議書、Cat-5e、及Cat-6的測試標準，下表歸納出，各個參數之比較，足針對Channel ink (即工作站到HUB之間的連接)，在頻率100 MHz時的標準規範值。

COMPARISON OF STANDARDS

| Proposed new standard / specification | Transmission Parameter | Channel Performance | Change from lower level category | Highest frequency |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cat.5 (TSB95) | NEXT @ 100Mhz PSNEXT @ 100Mhz Attenuation @ 100Mhz ELFEXT @ 100Mhz PSELFEXT @ 100Mhz Return Loss @ 100Mhz Propagation Delay @ 100Mhz Delay Skew @ 10Mhz | 27.1dB NA 24.0dB 17.0dB 14.4dB 8.0dB 555ns 50ns | New or recommendation | 100Mhz |
| Enhanced Cat.5 | NEXT @ 100Mhz PSNEXT @ 100Mhz Attenuation @ 100Mhz ELFEXT @ 100Mhz PSELFEXT @ 100Mhz Return Loss @ 100Mhz Propagation Delay @ 100Mhz Delay Skew @ 10Mhz | 30.1dB 27.1dB 24.0dB 17.4dB 14.4dB 10.0dB 555ns 50ns | 3.0dB New Same 0.4dB same 2.0dB same same | 100Mhz |
| Cat.6 | NEXT @ 100MhzPSNEXT @ 100MhzAttenuation @ 100MhzELFEXT @ 100MhzPSELFEXT @ 100MhzReturn Loss @ 100MhzPropagation Delay @ 100MhzDelay Skew @ 10Mhz | 39.9dB 37.1dB 21.2dB 23.2dB 20.2dB 12.0dB 555ns 50ns | 9.8dB 10.0dB 2.8dB 5.8dB 5.8dB 2.0dB same same | 250Mhz |

各種纜線標準的制定日期

| TIA/EIA ISO/IEC | 公告日期 | 可用頻寬 | 應用 | 線材材質 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CAT.5 | 1991年 | 100Mhz | 10-100Mbps | UTP&STP |
| ENHANCED CAT.5 | 1999上半年 | 100Mhz | 1000Mbps | UTP |
| CAT.6 | 2000年 | 250Mhz | 1.2-2.4Gbps | UTP |
| CAT.7 | 2000年 | 600Mhz | - | UTP |

| 廠 商 | 產 品 級 別 |
| --- | --- |
| - | 六類電纜 | 六類接插件 | 六類測試儀 |
| AMP | Quantum | Quantum | N/A |
| Belden | Media Twist | - | - |
| Berk-Tek | Landmark 1000 | - | - |
| Commscope | 7504 | - | - |
| Datacom Technologies | - | - | LANcat System 6 |
| Krone | - | Highband jack | - |
| Leviton | - | Cat-6 | - |
| Lucent | Gigaspeed | Gigaspeed | - |
| Microtest | - | - | OminiScanner |
| Nordx | Series 2400 | - | - |
| Ortronics | - | GigaMO Plus | - |
| 表-2 Category 6類產品 |